Камера телевизионная высокого разрешения

## VNC-748-H2

Камера телевизионная VNC-748-H2 черно-белого изображения высокого разрешения предназначена для наблюдения объектов во внутренних помещениях при температуре воздуха от 0оС до плюс 55оС, относительной влажности до 95%, атмосферном давлении от 720 до 780 мм рт. ст.. Камера может применяться в охранных системах, медицине, быту, системах технического зрения с выводом изображений на экран монитора, телевизора или компьютера.

Камера телевизионная VNC-748-H2 содержит узел фокусировки объектива с креплением C или CS. Применение четырехступенчатой системы автоматического регулирования и высококачественного фотоприемника фирмы SONY с микролинзами, создает удобства оператору, наблюдающему изображения днем и ночью, так как отпадает необходимость регулировки яркости и контрастности монитора.

Параметры разложения - стандарт CCIR (625 строк ; 25 кадров). Разложение черезстрочное 2:1, фотоприемник ICX-429AL (SONY) формата 1/2” , число элементов 582 х 752. Разрешающая способность не менее 570 телевизионных линий.

Угол поля зрения определяется используемым объективом.

VNC-748-H2 может использоваться с любым объективом для формата 1/2 дюйма и более с креплением типа   C или CS, в последнем случае устанавливается переходное кольцо толщиной 5 мм.

Минимальная освещенность наблюдаемого объекта при отношении напряжения сигнала к среднеквадратическому значению шума равном 10 определяется объективом и при относительном отверстии объектива 1:0,8 не хуже 0,005 люкс.

Максимальная освещенность наблюдаемого объекта при отношении напряжения “вертикального смаза” к напряжению сигнала объекта 5% не менее 150000 люкс при использовании объективов с автоматически регулируемой диафрагмой (АРД) и не менее 30000 люкс при использовании объективов с постоянной диафрагмой.

Потребляемый ток при напряжении питания камеры +12В не более 110 мА. Телевизионная камера работоспособна в диапазоне напряжений питания от 9 до 14 В.

Габаритные размеры камеры (без объектива) 50 х 56 х 75 мм

Содержание драгоценных металлов - не содержит.

Комплект поставки

1. - Телевизионная камера    VNC-748-H2      - 1 шт;

2. - Паспорт с печатью и датой продажи         - 1 шт.

Порядок работы

Установите объектив и подключите его кабель к разъему, если используется объектив с автоматической диафрагмой.  Подключите телевизионную камеру с помощью кабеля к блоку питания  12 Вольт. Разъем «Video out» подключите ко входу видеомонитора. Включите сетевые вилки блока питания и монитора в сеть 220В; 50 Гц и включите тумблер питания монитора. Телевизионная камера автоматически распознает тип объектива (Direct drive, Video Drive, или с ручной диафрагмой). При установке объективов с автоматической диафрагмой следует правильно настроить уровень срабатывания автоматической диафрагмы потенциометром «Level» на задней стенке камеры если установлен объектив типа Direct drive, либо потенциометрами на объективе, если установлен объектив типа Video drive. При правильной настройке яркие объекты изображения «не зарезаются в белом», при этом на изображении не заметен зернистый шум.

Переключатели «Gamma» и «BLC» не задействованы.

Переключатель «F/S» предназначен для включения режима фокусировки  АРД объектива. При установке переключателя в положение «ON» диафрагма объектива с автоматической диафрагмой полностью открывается, при этом повышается точность фокусировки.

Для инициализации меню камеры необходимо замкнуть контакт “K” и “GND”. При длительном замыкании камера переходит в следующее меню, при коротком замыкании изменяется параметр в текущем меню.

Если используется объектив с постоянной диафрагмой, то в меню камеры необходимо установить ”SHUTER AUTO”.  При использовании объективов с автодиафрагмой, в меню камеры необходимо установить ”SHUTER OFF”.

Контакты “А” и ”B” предназначены для подключения интерфейса RS485.

## Рекомендуемые настройки

GAMMA 0,45;   SHARPNESS +50%;   BLACK LEVEL AUTO; INTERLASING OFF;   SHUTER AUTO или SHUTER OFF;        FIELDх16 AUTO;  PIXELх3 AUTO; LINEх2 AUTO;   TITLE AUTO.

Программное обеспечение  и руководство пользователя

можно скачать с сайта www.evs.ru , в разделе “ПО”.

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

ТВ камеру рекомендуется хранить в складских условиях по группе Л  ГОСТ 15150-69 и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре по группе “Ж2” ГОСТ15150-69. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы ТВ камеры – 8 лет. ТВ камера не содержит вредных материалов и безопасна при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях).

Гарантийные обязательства

ТВ камера соответствует утвержденному образцу. При соблюдении правил ТВ камера обеспечивает безопасность в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011г «Электромагнитная совместимость технических средств» утв. Решением КТС от  09.12.2011г. №879, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признана годной к эксплуатации. Изготовитель гарантирует работу ТВ камеры  при соблюдении правил эксплуатации в течение 2-х лет со дня продажи. В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатное техническое обслуживание

Телевизионная камера VNC-748-H2  № _______________________

В камере установлен объектив______________________________

Дата выпуска_____________________________________________

ОТК_____________________________________________________

Дата поставки____________________________________________

Склад___________________________________________________

Сведения о предъявленных рекламациях регистрировать в таблице 1. Таблица 1

| Дата | Количество часов работы камеры до возникновения неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации и № письма | Меры, принятые по рекламации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ООО «ЭВС»

Камера телевизионная

черно-белая

высокого разрешения

VNC-748-H2

Паспорт

- 2012 -

Санкт-Петербург