Камера телевизионная

черно-белого изображения без корпуса

VNI-748-H2

Камера телевизионная VNI-748-H2 предназначена для наблюдения объектов внутри помещений при температуре воздуха от +5оС до +40оС, относительной влажности до 90%, атмосферном давлении 96 - 104 кПа (720 - 780 мм рт.ст.). Камера может применяться в охранных системах, медицине, быту, системах технического зрения с выводом изображений на экран монитора, телевизора или компьютера.

Камера телевизионная VNI-748-H2 обладает широким диапазоном рабочих освещенностей. Сочетание четырехступенчатой системы автоматического регулирования, и высококачественного фотоприемника фирмы SONY, с микролинзами создает большие удобства оператору, наблюдающему изображения в дневных и ночных условиях, так как отпадает необходимость  регулировки яркости и контрастности монитора.

Параметры разложения - стандарт CCIR (625 строк ; 25 кадров). Разложение черезстрочное 2:1, фотоприемник ICX-429ALL (SONY) формата 1/2”, число элементов 752 х 582. Разрешающая способность не менее 570 телевизионных линий.

Синхронизация - внутренняя.

Угол поля зрения определяется используемым объективом. На плате установлен держатель для объектива с креплениями "CS" или "С" (с переходным кольцом толщиной 5 мм). VNI-748-H2 может комплектоваться объективами с разными фокусными расстояниями, которые обеспечивают угол поля зрения по диагонали от 110 до 5 угловых градусов

Минимальная освещенность наблюдаемого объекта при отношении напряжения сигнала к среднеквадратическому значению шума равном 10 определяется объективом и при относительном отверстии 1: 0,8 не хуже  0,005 люкс.

Максимальная освещенность наблюдаемого объекта при отношении напряжения "вертикального смаза от объекта" к напряжению сигнала объекта 10% не менее 30000 люкс.

Потребляемый ток при напряжении питания камеры +12В не более 110 мА. Телевизионная камера работоспособна в диапазоне напряжений питания от 9 до 14 В.

Габаритные размеры платы 42х 42х33 мм.

Масса камеры не более 40 г.

Содержание драгоценных металлов - не содержит.

Комплект поставки

1. Камера телевизионная VNI-748-H2  - 1 шт;

2. Паспорт с печатью и датой продажи -1шт.

3. Технологический кабель – 4 шт.

Цоколевка разъема телевизионной камеры: V3.00-V3.03

|  | Конт. 1 | Конт. 2 | Конт. 3 | Конт. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | GND | IRIS | +12V | - |
| X2 | GND | VIDEO | GND | +12V |
| X4 | - | GND | TXD | RXD |
| X6 | GND | - | - | UPR |
| X7 | - | GND | A | B |

## Назначение разъёмов

X1 - Разъём для подключения объектива с автоматической регулировкой диафрагмы.

X2 -  Разъём для подключения питания камеры и выход видео сигнала.

Х4 -  Разъём для подключения по интерфейсу RS232.

X6 - Разъём для подключения управления камерой. При замыкании контакта “UPR” c контактом “GND” инициализируется меню камеры. При длительном замыкании камера переходит в следующее меню, при коротком замыкании выбирается параметр в текущем меню.

X7 - Разъём для подключения по интерфейсу RS485.

## Рекомендуемые настройки

GAMMA 0,45;   SHARPNESS +50%;   BLACK LEVEL AUTO;

INTERLASING ON;   SHUTER AUTO;   При использовании объектива с АРД необходимо установить SHUTER OFF; FIELDх16 AUTO;  PIXELх3 AUTO;  LINEх2 AUTO;   TITLE AUTO.

Программное обеспечение можно скачать с сайта www.evs.ru , в разделе “ПО”.

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

ТВ камеру рекомендуется хранить в складских условиях по группе Л  ГОСТ 15150-69 и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре по группе “Ж2” ГОСТ15150-69. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы ТВ камеры – 8 лет. ТВ камера не содержит вредных материалов и безопасна при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях).

Гарантийные обязательства

ТВ камера соответствует утвержденному образцу. При соблюдении правил ТВ камера обеспечивает безопасность в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011г «Электромагнитная совместимость технических средств» утв. Решением КТС от  09.12.2011г. №879, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признана годной к эксплуатации. Изготовитель гарантирует работу ТВ камеры  при соблюдении правил эксплуатации в течение 2-х лет со дня продажи. В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатное техническое обслуживание

Камера телевизионная VNI-748-H2  № ____________________

Дата выпуска__________________________________________

ОТК__________________________________________________

Дата поставки_________________________________________

Склад________________________________________________

Сведения о предъявленных рекламациях регистрировать  в таблице 1. Таблица 1

| Дата | Количество часов работы камеры до возникновения неисправности | Краткое содержание неисправности | Дата направления рекламации и № письма | Меры, принятые по рекламации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OOO “ЭВС”

Камера телевизионная

черно-белого изображения

без корпуса

VNI-748-H2

Паспорт

- 2010 -

Санкт-Петербург